| Opis przedmiotu zamówienia |
| --- |
| Nazwa zamówienia: | REMONT AULI W BUDYNKU INTERNATU |
| Adres obiektu budowlanego: | dz. nr 5/12 obręb 0033 ul. Limanowskiego 17 63-400 Ostrów Wielkopolski. |
| Nazwa i adres Zamawiającego: | Województwo Wielkopolskie al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Limanowskiego 17 63-400 Ostrów Wielkopolski. |

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Remont auli w budynku internatu” ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim.

Remont obejmuje pomieszczenie auli wraz z jej przynależnymi pomieszczeniami zapleczy.

- Aula  mieści  się  na  parterze  w  części  północnej  jednokondygnacyjnego  podpiwniczonego  budynku  Internatu  Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU). Budynek internatu zlokalizowany jest przy ul. Limanowskiego 17 w Ostrowie Wielkopolskim  na dz. nr 5/12 obręb 0033.

- Wykonawca w ramach zamówienia jest zobowiązany do wykonania robót budowlanych na podstawie niniejszego opisu zamówienia oraz dokumentów załączonych do SWZ a także na etapie budowy na podstawie wytycznych Zamawiającego.

II. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem auli obejmuje:

- Roboty budowlane:

- rozbiórka istniejących posadzek z płytek,

- demontaż istniejących parapetów,

- obłożenie istniejących słupów żelbetowych płytami g-k na ruszcie z uzyskaniem krzywizny okręgu,

- zamurowanie otworu okiennego wewnętrznego między aulą a jej zapleczem oraz przejścia między zapleczami auli,

- montaż nowych parapetów granitowych,

- wykonanie wylewek samopoziomujących posadzek,

- wykonanie nowej posadzki z płytek 120x120 [cm],

- wykonanie okładzin ściennych z płytek w zapleczu auli,

- wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- malowanie ścian i sufitów,

- montaż systemowego sufitu podwieszonego akustycznego,

- dostawa i montaż verticali okiennych.

- Roboty elektryczne:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych,

- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej pomieszczenie auli i jej  zapleczy,

- wykonanie rozdzielnic elektrycznych auli,

- wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i oświetlenia awaryjnego,

- wykonanie nowej instalacji gniazd wtykowych 230 [V],

- wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych dedykowanych związanych z klimatyzacją i

wentylacja mechaniczną,

- wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,

- wykonanie instalacji nagłośnienia.

- Roboty sanitarne:

- demontaż grzejników centralnego  ogrzewania,

- demontaż istniejących przewodów wentylacyjnych,

- schowanie istniejących pionów i gałązek instalacji c.o. w ścianach,

- dostawa i montaż nowych grzejników,

- demontażu części instalacji wod-kan w pomieszczeniu zaplecza auli,

- wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie wpustu liniowego podłogowego w zapleczu auli,

- wykonanie nowej instalacji wody,

- montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej,

- montażu instalacji klimatyzacji.

III. INFORMACJE DODATKOWE, WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA

- Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu harmonogram rzeczowo-czasowy realizacji robót i uzyskać jego pisemną akceptację przez zamawiającego, który będzie stanowił załącznik do umowy.

- Planowane  protokolarne  przekazanie  wykonawcy  terenu  budowy  nastąpi  niezwłocznie po podpisaniu umowy.

- Teren  budowy  obejmuje:

  - Pomieszczenie  auli,

  - Pomieszczenie zaplecza wielofunkcyjnego,

  - Pomieszczenie zaplecza auli,

  - Stropodach  nad  aulą,

  - Pomieszczenia  piwniczne  pod  aulą  i  zapleczem  auli  w  zakresie  wykonania  nowych  podejść  sanitarnych  (pion sanitarny,  podejścia  sanitarne,  woda  zimna,  nowe  podejścia  c.o.  w  zakresie  zasilania  i  powrotu  oraz  pionów  c.o.).

Pomieszczenia  przekazywane  i  odbierane będą  sukcesywnie na podstawie harmonogramu  opracowanego  przez  wykonawcę  od  dnia  przekazania  terenu  budowy.

Wykonawcę  obowiązują  odtworzeniowe  roboty  malarskie  w  miejscach uszkodzeń  w  trakcie  prowadzonych  robót.

Wykonawca  porządkuje  pomieszczenia  po  swoich  pracach, najpóźniej przed ich odbiorem.

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych,  wygrodzić strefy niebezpieczne, zabezpieczyć dojścia i przejścia przed elementami spadającymi.

- Dostęp do auli i pomieszczeń zapleczy poprzez  schody  zewnętrzne  od  strony  wschodniej  do  budynku  łącznika jednokondygnacyjnego podpiwniczonego pomiędzy częścią południową  i  północną  WSCKZiU.

Dojazd,  dojście  do  budynku łącznika

- od  bramy  wjazdowej,  drogą  wewnętrzną  do  wysokości  podjazdu  dla  osób  niepełnosprawnych  do  biblioteki,

- chodnikiem  szerokości  ca  1,5  [m]  wzdłuż  podjazdu  j.w.  do  jego  końca,

- chodnikiem  szerokości  ca  3,0  [m]  wzdłuż  budynku  internat  (biblioteki)  do  schodów zewnętrznych łącznika.

Dostęp  do  dachu  dla  pracowników  wykonawcy   podnośnikiem  hydraulicznym.

Dostęp  do  pomieszczeń  piwnicznych  wskaże  zamawiający,  pomieszczenia  piwniczne  udostępni  zamawiający.

W  przypadku  uszkodzeń  elewacji  wykonawca  przed  zgłoszeniem  zakończenia  robót  przywróci  stan  pierwotny.

- Dostęp  do  energii  elektrycznej  z  rozdzielni  zamawiającego  za  pośrednictwem  podlicznika  i  protokołu  odczytu  początkowego  i  końcowego. Wykonawca  zdemontuje  licznik  i  ureguluje  należności  przed  zgłoszeniem  zakończenia  robót.

- Dostęp  do  wody  zamawiającego  za  pośrednictwem  podlicznika  i  protokołu  odczytu  początkowego  i  końcowego. Wykonawca  zdemontuje  licznik  i  ureguluje  należności  przed  zgłoszeniem  zakończenia  robót.

- Remont  auli  w  budynku  internatu  prowadzi  wykonawca  za  pośrednictwem  zatrudnionego,  uprawnionego  kierownika  budowy  wykonawcy  (uprawnienia,  przynależność  do  izby  budownictwa).

Roboty  elektryczne  nadzoruje  uprawniony  kierownik  robót  (uprawnienia,  przynależność  do  izby  budownictwa).

Roboty  sanitarne  nadzoruje  uprawniony  kierownik  robót  (uprawnienia,  przynależność  do  izby  budownictwa).

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego reprezentującego zamawiającego wobec wykonawcy działając w imieniu i na rzecz zamawiającego.

- Wykonawca  i  kierownik  budowy  mają  obowiązek  udziału  w  cyklicznych  przeglądach  technicznych  i  naradach  koordynacyjnych. Terminy spotkań  w  terenie  budowy i  miejsce  narady  koordynacyjnej  określi  zamawiający.

- Zamawiający  podpisze  umowę  z  najkorzystniejszym  wykonawcą  w  najkrótszym  możliwym,  zgodnym  z  przepisami  Pzp  czasie  (planowane  przekazanie  terenu  budowy).

Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  wykonawcę  w  terenie  budowy od dnia podpisania umowy  min.  średnio  7  pracowników  dziennie  w  każdy  dzień  roboczy.

- Podstawą  do  rozpoczęcia  czynności  odbiorowych  jest  przedłożenie  przez  wykonawcę zamawiającemu  kompletu  dokumentów  odbiorowych  osobno  dla  każdej  branży:

12.1    branża  budowlana,

12.2    branża  elektryczna  (silno  i  słaboprądowa),

12.3    branża  sanitarna  (instalacja  wod.- kan.,  c.o.,  wentylacja,  klimatyzacja).

Dokumenty  j.w.  i  ich  spisy  zawartości  muszą  być  podpisane  przez  kierownika  budowy,  kierowników  branżowych  i  wykonawcę.

Kompletność  dokumentów  sprawdza  INI  zamawiającego.

Kompletność  realizacji  zakresu  umownego  sprawdza  INI  zamawiającego.

W  przypadku  potwierdzonej  przez  INI   ich  kompletności  zamawiający  przedstawia  protokół  odbioru  technicznego   robót  umownych  a  INI go  akceptuje  w  ramach  prac  komisji  odbioru  technicznego.

Protokół  odbioru  technicznego  j.w.  jest  podstawą  dla  zamawiającego  do podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  zakresu  umownego  i  przyjęcia  faktury  od  wykonawcy.

- Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy minimum  3-letniego  okresu  gwarancji.

- Wykonawca  nie  może  korzystać  z  zespołów  sanitarnych  w  budynkach  zamawiającego.

Wykonawca na czas realizacji  umowy  musi posiadać rozmieszczone w odległości ca 5 [m]  od  pochylni dla niepełnosprawnych  kontenery  socjalno – sanitarne  i  WC  terenowe.

- Pracownicy wykonawcy mają zakaz poruszania się po budynkach WSCKZiU  poza miejscami  ich  pracy  (realizacji  umowy).

- W  czasie  nieobecności  wykonawcy  i  kierownika budowy odpowiedzialny za teren budowy  jest  wyznaczony  brygadzista  wykonawcy.

- Na  terenie  WSCKZiU  wykonawca  nie  może  składować  materiałów  budowlanych.

Materiały  budowlane mają  być  dostarczane  do  pomieszczenia  auli  na  bieżąco  w  ramach  potrzeb  „z  osi”.

- Zabezpieczenie  terenu budowy w zakresie p.poż., uniemożliwienia wejścia osobom nieupoważnionym, zabezpieczenia sprzętu i materiałów znajdujących się w terenie budowy w  gestii  wykonawcy.

- Prace remontowe będą prowadzone na obiekcie czynnym i dlatego głośne i uciążliwe prace muszą być uzgodnione z zamawiającym.

- Materiały  rozbiórkowe  będą  na  bieżąco  wywożone  z  terenu  budowy  i  utylizowane  (wymagane  od  wykonawcy  pisemne  potwierdzenie  utylizacji).

- Sposób postępowania z materiałami uzyskanymi z demontażu lub rozbiórki będzie każdorazowo uzgodniony przez wykonawcę z inspektorem nadzoru w ciągu 7 dni od daty ich pozyskania (decyduje data zgłoszenia zamawiającemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego). W przypadku niemożności wykorzystania tych materiałów przez zamawiającego - wykonawca obowiązany jest do ich wywiezienia na wysypisko lub do utylizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 r.                o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.).

- Dzieło  umowne  musi  być  kompletne  z  punktu  widzenia  celu  któremu  ma  służyć.

- Zamawiający  będzie  w  okresie  rękojmi  i  gwarancji  prowadził  coroczne przeglądy techniczne  zakresu  umownego. Udział  w  tych  przeglądach  wykonawcy  i  kierownika  budowy  jest  obowiązkowy.

- Po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  nastąpi  odbiór  ostateczny.

- Wykonawca  zapewnia  przez  okres  rękojmi  i  gwarancji  umownej  serwis  gwarancyjny  dla  następujących  urządzeń:

1.    opraw  oświetleniowych  LED,

2.    klimatyzatorów,

3.    wentylacji  mechanicznej,

4.    grzejników i  instalacji  c.o.

Koszty  obsługi  serwisowej  pokrywa  wykonawca,  za  materiały  eksploatacyjne  płaci  zamawiający.

- Wszystkie  piony  c.o.  muszą  być  prowadzone  podtynkowo.

Wszystkie  gałązki  c.o.  do  grzejników  muszą  być  prowadzone  jako  podtynkowe  dla  doprowadzenia  dolnego.

- Wszystkie  dotychczasowe  instalacje  natynkowe  muszą  być  wykonane  jako  podtynkowe.

- Wykonawca  w  ramach  dokumentów  odbiorowych  zapewni  również  pomiar  średniego natężenia  oświetlenia  oraz  krotności  wymiany  powietrza  przez  wentylatory  dachowe  w  pomieszczeniu  auli.

Wykonawca  dokona  pomiaru  skuteczności  wentylacji  w  pomieszczeniu auli, w pomieszczeniu zaplecza auli oraz w pomieszczeniu zaplecza wielofunkcyjnego auli.

Wykonawca  dokona  pomiaru  natężenia  oświetlenia  w  pomieszczeniu auli, w pomieszczeniu zaplecza auli oraz w pomieszczeniu zaplecza  wielofunkcyjnego auli.

W  przypadku  braku  natężenia  oświetlenia  na  poziomie  500  [lux]  wykonawca  uzupełni  lampy  sufitowe  o  dodatkowe  będące  w  posiadaniu  zamawiającego.

- Wszystkie  materiały  użyte  do  remontu  muszą  być  nowe.

- Ewentualne  rozwiązania  równoważne  proponowane  przez  wykonawcę  muszą  uprzednio  uzyskać  pisemną  akceptacje  INI  oraz  pisemną  akceptacje  zamawiającego.

- Wszystkie  zaistniałe  problemy  budowy  w  ramach  umowy  rozwiązuje  kierownik  budowy  wspólnie  z  wykonawcą.

Przypadki  na  pograniczu  umownym  muszą  mieć  pisemną  akceptacje  INI  i  zamawiającego.

- Wykonawca  w  ramach  zawartej  umowy  ma  obowiązek:

-  sprawdzenia  poprawności  funkcjonowania  rzutnika  i  ekranu  przed  jego  demontażem,

-  demontaż  rzutnika  mocowanego  do  sufitu  oraz  ekranu  celem  ich  ponownego  montażu  i  uruchomienia  przed  odbiorem  końcowym,

-  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  instalacji  do  poprawnego  funkcjonowania  rzutnika  w  układzie  z  sufitem  podwieszonym,

-  ponowny  montaż  i  podłączenie  rzutnika,

-  sprawdzenia  poprawności  funkcjonowania  rzutnika  i  ekranu  po  jego  ponownym  montażu.

- Zamawiający wymaga aby materiały, rozwiązania, kolorystyka były uzgodnione i zaakceptowane przez zamawiającego.

Niniejsze opracowanie łącznie z dokumentacją załączoną do SWZ i ustaleniami zawartymi w umowie stanowi opis przedmiotu zamówienia.

IV. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmian.),

2. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1129 ze zmian.),

3. Polskie Normy, normy zharmonizowane, normy europejskie,

4. Inne przepisy i unormowania ujawnione w dokumentacji projektowej

5. Wytyczne Zamawiającego i Inspektora Nadzoru

6. Tzw. „sztuka budowlana” – ogólnoinżynierska wiedza specjalistyczna